## Slide 1
SMART SURVEILLANCE SYSTEM
REAL-TIME VIDEO MONITORING AND ALERTING
Vũ Trọng Hưng
24162053
Trần Quốc Nguyên Khang
24162058
Đinh Phạm Thế Khang
24162055

## Slide 2
Nội dung đề tài
I. Phần Mở đầu
II. Phần Nội dung
  Chương 1: Giới thiệu (Tổng quan hệ thống IoT)
  Chương 2: Phân tích yêu cầu (Nguyên lý, hoạt động, giải pháp)
  Chương 3: Kiến thức liên quan (ESP32-CAM, PIR, nguồn, IoT)
  Chương 4: Ứng dụng (Sơ đồ, mạch, code, khó khăn)
III. Kết luận

## Slide 3
I. Phần Mở đầu

## Slide 4
1. Tóm tắt Hệ thống
Mô hình giám sát thông minh
Giá thành thấp, dễ triển khai.
Sử dụng ESP32-CAM và PIR HC-SR501
Truyền hình ảnh và cảnh báo tức thời
Qua Telegram.
Cung cấp chức năng live stream video
Nguồn cấp linh hoạt
Bằng pin 18650.

## Slide 5
2. Lợi ích Hệ thống
Thay thế camera truyền thống
  Ở các không gian nhỏ.
Giảm chi phí
  Đầu tư, lắp đặt.
Cảnh báo tức thời
  Chủ động.
Trực quan hóa tình hình
  Qua live stream.
Phù hợp xu hướng IoT
  Thiết bị biên, xử lý cục bộ, giao tiếp mạng.

## Slide 6
3. Lý do chọn đề tài
Ứng dụng cao
  Nhu cầu giám sát giá rẻ, tức thời.
Công nghệ phù hợp
  Khai thác thế mạnh ESP32-CAM (Camera, Wi- Fi, giá rẻ).
Rút ngắn thời gian phát triển
  Tận dụng Telegram API.
Cân bằng kỹ thuật
  Phù hợp đồ án môn học (phần cứng, phần mềm, tích hợp).
Học hỏi
  Rèn luyện kỹ năng nhúng, mạng, xử lý sự kiện.

## Slide 7
4. Tính cấp thiết
Camera truyền thống
  Chi phí cao, phụ thuộc hạ tầng, thiếu cảnh báo tức thời.
Nhu cầu thực tế
  Giải pháp linh hoạt cho không gian nhỏ, cảnh báo khi có sự kiện.
ESP32-CAM
  Nền tảng IoT giá rẻ, tích hợp Camera và Wi-Fi.
Tích hợp PIR & Telegram
  Tối ưu hiệu suất, phản ứng nhanh, giao diện quen thuộc.

## Slide 8
II. Phần Nội dung

## Slide 9
Chương 1: Giới thiệu Hệ thống
Smart Surveillance System
Giám sát an ninh IoT
Chủ động, dựa trên sự kiện.
Đề tài
Smart Surveillance System - Giám sát thời gian thực, cảnh báo.
Thành phần cốt lõi
PIR -> ESP32-CAM (Chụp ảnh/Stream) -> Telegram/Web.
Lợi ích
Camera sự kiện, chi phí thấp. Gửi ảnh/thông báo tức thời. Live stream trực quan.
Ứng dụng
Không gian nhỏ, an ninh cá nhân.

## Slide 10
Chương 2: Phân tích Yêu cầu
Yêu cầu chức năng
Phát hiện chuyển động (PIR). Chụp ảnh & gửi Telegram. Live stream video.
Yêu cầu phi chức năng
Nguồn pin độc lập. Cấu trúc gọn nhẹ. Dễ lắp đặt, vận hành.
Yêu cầu kỹ thuật
Độ nhạy PIR, tốc độ gửi ảnh. Độ ổn định nguồn cấp.

## Slide 11
2.1. Sơ đồ Nguyên lý
ESP32-CAM là hạt nhân điều khiển trung tâm của toàn hệ thống
Tín hiệu từ PIR HC-SR501 được đưa vào chân GPIO để phát hiện chuyển động
Nguồn điện: 2 pin 18650 → LM2596 cung cấp điện áp ổn định
Giao tiếp chính:
  Telegram Bot – gửi cảnh báo và ảnh sự kiện
  Web Server – xem live stream video thời gian thực
Đặc điểm thiết kế:
  Tối giản linh kiện
  Tập trung 3 luồng xử lý: Phát hiện → Ghi nhận → Truyền thông
  Giảm tải cho vi điều khiển, chỉ hoạt động khi có sự kiện

## Slide 12
2.2. Nguyên tắc Hoạt động
Khởi động
  Kết nối Wi-Fi, khởi tạo camera, web server, nghe PIR.
Phát hiện chuyển động
  PIR gửi tín hiệu, ESP32- CAM khóa thời gian chống lặp.
Gửi cảnh báo
  Chụp ảnh JPEG, gửi qua Telegram Bot.
Live stream
  Cung cấp giao diện xem video trực tiếp qua trình duyệt.
Tối ưu
  Tách cảnh báo ảnh & live stream.

## Slide 13
2.3. Giải pháp Lựa chọn
Bộ xử lý
ESP32-CAM: Tích hợp Camera, Wi-Fi, giá thành rẻ.
Cảm biến
PIR HC-SR501: Đơn giản, tiêu thụ năng lượng thấp, dễ dàng tích hợp.
Cơ chế Cảnh báo
Telegram Bot: API mở, hỗ trợ gửi ảnh, triển khai nhanh chóng.
Nguồn cấp
Pin 18650 + Bộ chuyển đổi LM2596: Linh hoạt, ổn định, tiết kiệm năng lượng.
Môi trường Phát triển
Arduino IDE: Phổ biến, cộng đồng hỗ trợ lớn, dễ sử dụng.

## Slide 14
Chương 3: Kiến thức Liên quan
ESP32-CAM Module
  Giới thiệu vi điều khiển tích hợp camrera và Wi-Fi
PIR Motion Sensor (HC- SR501)
  Cảm biến phát hiện chuyển động bằng hồng ngoại
Pin 18650 Li-ion & Battery Holder
  Nguồn điện di động cho hệt thống
JST Connector
  Đầu nối điện 2 chân an toàn
DC-DC Buck Converter (LM2596)
  Module hạ áp chuyển mạch hiệu suất cao
Arduino UNO (cho hiệu chuẩn PIR)
  Dùng để hiệu chuẩn cảm biến PIR

## Slide 15
3.1. ESP32-CAM Module
Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi & Bluetooth, công suất thấp
Vi điều khiển
Vi điều khiển giá rẻ, tiết kiệm năng lượng, tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth.
Bộ xử lý
Bộ xử lý 32-bit LX6 tốc độ 240 MHz.
Bộ nhớ
520KB SRAM và 448KB ROM.
Kết nối
Hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Vai trò trong hệ thống
Là trung tâm xử lý chính, điều khiển camera OV2640, xử lý tín hiệu từ cảm biến PIR và quản lý kết nối mạng (Telegram & Web Server).

## Slide 16
3.2. PIR Motion Sensor (HC-SR501)
Nguyên lý
  Phát hiện thay đổi bức xạ hồng ngoại.
Điện áp
  4.5V - 20V (thường 5V).
Đầu ra
  3.3V TTL.
Phạm vi
  3-7m, góc quét ~110°.
Điều chỉnh
  Độ nhạy, thời gian trễ.
Vai trò
  Kích hoạt hệ thống khi có chuyển động.

## Slide 17
3.3. Pin 18650 Li-ion & Battery Holder
Pin sạc Lithium-ion
  Dung lượng cao (2000-3500mAh).
Điện áp danh nghĩa
  3.7V.
Battery Holder (2 cell nối tiếp)
  Cung cấp điện áp ~7.4V.
Vai trò
  Nguồn điện độc lập cho hệ thống, tăng tính di động.

## Slide 18
3.4. JST Connector
Đầu nối điện 2-pin phổ biến
Khoảng cách chân: 2.0mm hoặc 2.54mm
Có khóa cơ học, an toàn, dễ tháo lắp
Vai trò: Kết nối nguồn pin 18650 với module hạ áp LM2596

## Slide 19
3.5. DC-DC Buck Converter (LM2596)
Module hạ áp chuyển mạch hiệu suất cao
Điện áp đầu vào
  4V - 40V
Điện áp đầu ra
  1.25V - 37V
Dòng điện tối đa
  3A
Vai trò
  Ổn định nguồn điện từ pin 18650 xuống mức 5V để cung cấp cho ESP32-CAM và các linh kiện khác

## Slide 20
3.6. Arduino UNO (Hiệu chuẩn PIR)
Bo mạch vi điều khiển phổ biến (ATmega328P).
Hỗ trợ nạp code, giao tiếp Serial Monitor.
Vai trò: Hỗ trợ hiệu chuẩn và kiểm tra cảm biến PIR trước khi tích hợp vào ESP32-CAM.

## Slide 21
Chương 4: Ứng dụng Hệ thống
Mô tả Hệ thống
  Hệ thống giám sát gọn nhẹ, độc lập. Giao diện: Telegram (cảnh báo), Web Browser (live stream).
Kịch bản Sử dụng
  Đặt tại cửa ra vào, phòng làm việc, kho hàng... Phát hiện -> Chụp ảnh -> Gửi Telegram -> Live stream.
Tính ứng dụng
  An ninh nhà ở nhỏ, văn phòng. Thí nghiệm, tủ thiết bị. Tương tác thực tế, đơn giản.

## Slide 22
4.2. Sơ đồ Khối Ứng dụng
Sơ đồ khối gồm 3 tầng chính:
Tầng cảm nhận: PIR HC-SR501 – Phát hiện chuyển động
Tầng xử lý: ESP32-CAM – Điều khiển camera và xử lý sự kiện
Tầng giao tiếp: Telegram Bot & Web Server – Gửi cảnh báo và live stream
Nguồn điện: Pin 18650 + LM2596 cung cấp 5V ổn định.
Nguyên lý hoạt động (5 bước chính):
Khởi động và kết nối Wi-Fi
Cấu hình camera & web server
Phát hiện chuyển động → chụp ảnh & gửi Telegram
Người dùng xem live stream qua trình duyệt
Chế độ chống lặp → quay về trạng thái chờ
Ưu điểm: Phản ứng nhanh, tránh thông báo trùng lặp.

## Slide 23
4.3. Sơ Đồ Mạch Kết Nối & Xây Dựng
Sơ đồ kết nối tập trung vào 3 nhóm chân chính:
Nhóm nguồn: Pin 2x18650 → LM2596 → cấp 5V ổn định cho ESP32-CAM
Nhóm nạp chương trình: FTDI/USB-TTL nối U0R, U0T, 5V, GND (Khi nạp: kéo GPIO0 xuống GND → nạp code → nhả GPIO0 và reset)
Nhóm tín hiệu cảm biến: PIR HC-SR501 nối chân OUT vào GPIO của ESP32-CAM
Cách thực hiện chính:
Cấp nguồn phù hợp cho PIR
Nối tín hiệu OUT của PIR vào GPIO
Sử dụng LM2596 để hạ áp từ pin 18650 xuống 5V ổn định

## Slide 24
Mã nguồn Hiệu chuẩn PIR (Arduino UNO)
Chân pir = 2 nhận tín hiệu HIGH khi PIR phát hiện chuyển động
Khi có chuyển động:
  Bật LED sáng
  In thông báo “Phát hiện chuyển động!” ra Serial Monitor
Hàm delay(2000) giữ LED sáng 2 giây để dễ quan sát và điều chỉnh biến trở
Chương trình rất đơn giản, tiêu thụ ít tài nguyên
Giúp hiệu chỉnh chính xác trước khi đưa vào hệ thống ESP32-CAM

## Slide 25
Hệ thống khởi động → kết nối Wi-Fi → sẵn sàng camera & web server
Khi PIR phát hiện chuyển động → chụp ảnh → gửi Telegram
Người dùng có thể xem live stream qua địa chỉ IP

## Slide 26
4.4. Phân Tích Khó Khăn & Khắc Phục
Nguồn cấp không ổn định
  Sụt áp khi camera & Wi-Fi hoạt động. Dùng LM2596, dây ngắn, đo đạc kỹ.
Báo động giả PIR
  Nhiễu nhiệt, luồng khí. Hiệu chuẩn kỹ (Arduino), chọn vị trí, chống lặp code.
Cấu hình Telegram API/HTTPS
  Lỗi gửi ảnh. Kiểm tra từng bước, theo dõi log serial.
Cân bằng chất lượng ảnh & tốc độ
  Độ phân giải, nén JPEG. Thử nghiệm, chọn cấu hình tối ưu.
Hoàn thiện cơ khí
  Lắp đặt chắc chắn, góc quay tối ưu. Dùng spacer, vít, băng keo hai mặt.

## Slide 27
III. Kết luận

## Slide 28
Đã xây dựng
Hệ thống giám sát ESP32-CAM (PIR, Telegram, Live Stream).
Đáp ứng mục tiêu
Giá rẻ, gọn nhẹ, dễ nhân rộng, bám sát nội dung học phần.
Ưu điểm
Phần cứng phổ biến, Telegram trực quan, kích hoạt theo sự kiện, nguồn pin linh hoạt.
Hạn chế
Phụ thuộc Wi-Fi, phạm vi PIR, độ phân giải/tốc độ stream, chưa lưu trữ cloud.

## Slide 29
Hướng phát triển Tương lai
Lưu trữ ảnh/video lên Cloud
Sử dụng các dịch vụ như Google Drive, AWS để lưu trữ dữ liệu.
Điều khiển từ xa qua lệnh Telegram
Cho phép bật flash, chụp ảnh theo yêu cầu thông qua tin nhắn Telegram.
Tích hợp cảm biến khác
Kết nối thêm các cảm biến như cửa từ, báo cháy để tăng cường chức năng.
Sử dụng pin kèm mạch sạc và bảo vệ
Tối ưu hóa nguồn điện với pin, mạch sạc và bảo vệ.
Mở rộng nhận dạng đối tượng/người
Nâng cao khả năng nhận diện các đối tượng và con người.
Cải thiện giao diện live stream
Tối ưu hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng cho tính năng phát trực tiếp.

## Slide 30
Cảm ơn thầy đã lắng nghe